## Slide 1: FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
PENGOLAHAN CITRA DIGITAL
[ PG176/ 3 SKS ]

## Slide 2: Operasi MORFOLOGI PADA CITRA
Pertemuan 7

## Slide 3: Tujuan Pembelajaran
Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai operasi morfologi untuk pengolahan citra, serta mempraktekkannya dalam pengolahan citra

## Slide 4
OPERASI MORFOLOGI CITRA
PRAKTEK & CONTOH DENGAN OCTAVE
PENGOLAHAN CITRA DIGITAL
7
PERTEMUAN
Dr. Achmad Solichin, S.Kom., M.T.I.
Universitas Budi Luhur
http://achmatim.net

## Slide 5: Topik Pembahasan
Operasi Morfologi Untuk Pengolahan Citra
Proses dasar operasi morfologi
Dilasi
Erosi
Opening dan Closing

## Slide 6: Operasi Morfologi
Operasi morfologi merupakan operasi yang umum dikenakan pada citra biner (hitam-putih) untuk mengubah struktur bentuk objek yang terkandung dalam citra.
Contoh aplikasi/operasi morfologi:
  Menutup lubang pada citra
  Memisahkan objek
  Membentuk filter spasial.
  Memperoleh skeleton (rangka) objek.
  Menentukan letak objek di dalam citra.
  Memperoleh bentuk struktur objek.

## Slide 7: Operasi Morfologi

## Slide 8: Operasi Morfologi
Operasi morfologi umumnya melibatkan 2 (dua) masukan:
  Citra masukan yang akan dikenai operasi morfologi
  Kernel atau structuring element dengan sebuah titik pusat (hotspot)
Contoh kernel:

## Slide 9: Operasi Himpunan pada Citra
Union
C = A  B
Interseksi
C = A  B

## Slide 10: Operasi Himpunan pada Citra
Komplemen
Ac = { w | w  A }
Pengurangan Citra
A – B = { w | w  A, w  B } = A  Bc

## Slide 11: Operasi Logika pada Citra
AND dan OR
NOT
XOR dan NAND

## Slide 12: Operasi Dilasi
Operasi dilasi biasa dipakai untuk mendapatkan efek pelebaran terhadap piksel yang bernilai 1.
AB

## Slide 13: Operasi Dilasi
>> I = imread('images/bravo.png');
>> bw = im2bw(I, 0.5);
>> H1 = ones(4);
>> H2 = ones(7);
>> D1 = dilasi(bw, H1);
>> D2 = dilasi(bw, H2);
>> subplot(2,2,1), imshow(I), title('Citra asli');
>> subplot(2,2,2), imshow(bw), title('Citra b/w');
>> subplot(2,2,3), imshow(D1), title('Dilasi ones(4)');
>> subplot(2,2,4), imshow(D2), title('Dilasi ones(7)');

## Slide 14: Operasi Dilasi

## Slide 15: Operasi Erosi
Operasi erosi mempunyai efek memperkecil struktur citra.
AB

## Slide 16: Operasi Erosi
>> I = imread('images/dedaunan.png');
>> bw = im2bw(I, 0.1);
>> H1 = ones(4);
>> H2 = ones(6);
>> E1 = erosi(bw, H1);
>> E2 = erosi(bw, H2);
>> subplot(2,2,1), imshow(I), title('Citra asli');
>> subplot(2,2,2), imshow(bw), title('Citra b/w');
>> subplot(2,2,3), imshow(E1), title('Erosi ones(4)');
>> subplot(2,2,4), imshow(E2), title('Erosi ones(6)');

## Slide 17: Operasi Erosi

## Slide 18: Operasi Erosi untuk Deteksi Tepi
>> I = imread('images/daun.tif');
>> bw = im2bw(I, 0.65);
>> bw = not(bw);
>> H5 = ones(5);
>> E5 = erosi(bw, H5);
>> T = bw – E5;
>> subplot(2,2,1), imshow(I), title('Citra asli');
>> subplot(2,2,2), imshow(bw), title('Citra b/w');
>> subplot(2,2,3), imshow(E5), title('Erosi ones(5)');
>> subplot(2,2,4), imshow(T), title(‘Citra tepi');
Ap = A – (A  B)

## Slide 19: Elemen Penstruktur (Structure Element)
Ukuran dan bentuk elemen penstruktur (structure element) juga menentukan hasil operasi morfologi.
Bentuk yang umum digunakan pada operasi morfologi adalah cakram dan lingkaran.

## Slide 20: Elemen Penstruktur (Structure Element)
strel(‘diamond’,4)
strel(‘disk’,4,0)
strel(‘line’,3,0)
strel(‘line’,3,45)
strel(‘line’,5,90)
strel(‘octagon’,4)
strel(‘rectangle’,[3 7])
strel(‘square’,4)

## Slide 21: Erosi dengan Fungsi imerode()
>> I = imread('images/struktur.png');
>> H11 = ones(11)
>> E1 = imerode(I,H11);
>> HD = getnhood(strel('disk',6,0));
>> E2 = imerode(I, HD);
>> subplot(1,3,1), imshow(I), title('Citra asli');
>> subplot(1,3,2), imshow(E1), title('ones(11)');
>> subplot(1,3,3), imshow(E2), title('disk=6');

## Slide 22: Operasi Opening dan Closing
Operasi opening adalah operasi erosi yang diikuti dengan dilasi dengan menggunakan elemen penstruktur yang sama. Operasi ini berguna untuk menghaluskan kontur objek dan menghilangkan seluruh piksel di area yang terlalu kecil untuk ditempati oleh elemen penstruktur.
Operasi closing berguna untuk menghaluskan kontur dan menghilangkan lubang-lubang kecil. Operasi closing dilaksanakan dengan melakukan operasi dilasi terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan operasi erosi.

## Slide 23: Operasi Opening dan Closing
>> I = imread('images/daun.tif');
>> bw = not(im2bw(I,0.6));
>> HD = getnhood(strel('disk',6,0));
>> O = dilasi(erosi(bw, HD), HD);
>> C = erosi(dilasi(bw, HD), HD);
>> subplot(1,3,1), imshow(bw), title('Citra bw');
>> subplot(1,3,2), imshow(O), title('Opening');
>> subplot(1,3,3), imshow(C), title('Closing');

## Slide 24: Kesimpulan
Operasi morfologi merupakan operasi yang umum dikenakan pada citra biner (hitam-putih) untuk mengubah struktur bentuk objek yang terkandung dalam citra.
Operasi morfologi didasari pada beberapa konsep dasar himpunan
Beberapa operasi morfologi antara lain: Dilasi, Erosi, Opening dan Closing

## Slide 25: Kesimpulan
SELESAI